## Slide 1: Conversión de Binario a IPv4
Esta presentación enseña cómo convertir direcciones IP de binario a decimal.
También cubre cómo funcionan las subredes, máscaras y cómo calcular hosts.

## Slide 2: ¿Qué es una dirección IP?
Una dirección IPv4 tiene 32 bits, divididos en 4 octetos de 8 bits cada uno.
Ejemplo en binario: 11000000.10101000.00000001.00000001
Equivalente en decimal: 192.168.1.1

## Slide 3: Conversión de Binario a Decimal
Cada octeto binario se convierte sumando los valores de sus bits encendidos.
Ejemplo: 11000000 = 128+64 = 192
Hazlo para cada octeto para obtener la IP completa.

## Slide 4: ¿Qué es una Máscara de Subred?
Determina qué parte de la IP es red y cuál es host.
Ejemplo /24: 255.255.255.0 => 24 bits para red, 8 para hosts.
Máscaras comunes: /8 (255.0.0.0), /16 (255.255.0.0), /24 (255.255.255.0)

## Slide 5: Ejemplo con Subred /24
IP: 192.168.1.1
Red: 192.168.1.0 (todos los bits de host en 0)
Broadcast: 192.168.1.255 (todos los bits de host en 1)
Rango de hosts: 192.168.1.1 a 192.168.1.254

## Slide 6: Cálculo de Subredes
Usamos potencias de 2: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128...
Cada aumento de bit reduce el número de hosts disponibles.
Ejemplo: /25 tiene 2 subredes de 128 direcciones cada una.

## Slide 7: Hosts por Subred (Ejemplo)
/30: 2 bits para host → 4 IPs, 2 útiles
/29: 3 bits → 8 IPs, 6 útiles
/28: 4 bits → 16 IPs, 14 útiles
Fórmula: 2^(bits de host) - 2